Завдання теоретичного туру II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання

9 клас (технічної праці)

| № з/п | Зміст завдання | Максимальна кількість балів | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розмірні числа наносять 1. Паралельно до виносних ліній 2. Паралельно до розмірних ліній 3. Перпендикулярно до вимірювального відрізка 4. Довільно | 1 |  |
| 2. | Який пристрій використовують для нарізування різьби мітчиком 1.Ключ гайковий 2. Рамку 3. Хомутик 4. Вороток слюсарний | 1 |  |
| 3. | При нарізуванні різьби мітчиком основну роботу різання виконує… 1.Забірна частина 2. Калібруюча частина 3. Хвостовик 4. Робоча частина | 1 |  |
| 4. | Якого формату лист жерсті необхідно взяти для того, щоб побудувати розгортку куба в якого ребро дорівнює 7 см. | 3 |  |
| 5. | Кульковий підшипник відноситься до… 1. Складних деталей 2. Простих деталей 3. Механізмів 4. Машин | 1 |  |
| 6. | Який з об’єктів називають деталлю? 1. Вал 2. Лещата 3. Слюсарні ножиці 4. Свердлильний верстат | 1 |  |
| 7. | Яка із зубчастих передач містить ведучий і ведений вали, розміщені під прямим кутом? | 2 |  |
| 8 | Які об’єкти належать до електротехнічної арматури 1. Вимикач 2. Викрутка 3. Електричний шнур 4. Лампа розжарювання 5. Ламповий патрон | 2 |  |
| 9. | Який спосіб окінцювання проводів використовується при електротехнічних роботах? 1. Гвинтом 2. Паянням 3. Шайбою 4. Тичком | 1 |  |
| 10 | Яка сила струму у споживачах при послідовному зє’днанні? 1.Однакова 2. Різна 3. Рівна напрузі джерела струму 4. Залежить від напруги | 1 |  |
| 11. | Підверстачча столярного верстака складається з: 1. З вертикальних брусків зв’язаних між собою поздовжніми брусками укріплених клинами 2. Горизонтальних брусків, з’єднаних клинами 3. основи, корпуса стояка, консолі, хобота, серги 4. Основи, шпинделя, лещатного патрона | 1 |  |
| 12. | Які частини стовбура видно на поперечному зрізі дерева? 1. Кору, камбій, деревину, серцевину. 2. Луб, кору, цитоплазму, фотосинтез. 3. Обрізну дошку з тупим обзолом. 4. Коріння, кору, брус, фотосинтез. | 1 |  |
| 13. | До твердих листяних порід належать: 1. Граб, ясен, дуб, бук, береза, клен. 2. Модрина, сосна, кедр, липа. 3. Каштан, платан, липа, тополя, осика. 4. Шпон, брус, дошка. | 1 |  |
| 14. | Впадини між зубцями ножівки служать для: 1. Видалення тирси 2. Утворення кута різання 3. Зручного поздовжнього розведення зубців 4. Зручності заточування зубців | 1 |  |
| 15. | Який кут загострення стамески? | 2 |  |
| 16. | Діаметр шківа на валу електродвигуна токарного верстата для обробки деревини 72 мм., а на шпинделі верстата 96 мм. Двигун робить 720 об/хв. Яка частота обертання шпинделя? | 5 |  |
| 17. | Визначте допуск на виготовлення деталі, якщо на кресленні позначено ( | 5 |  |

Завдання теоретичного туру II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання

11 клас (технічної праці)

| № з/п | Зміст завдання | Максимальна кількість балів | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контур винесеного перерізу обводять 1.Суцільною тонкою лінією 2. Штриховою лінією 3. Штрих – пунктирною лінією 4. Суцільною товстою лінією | 1 |  |
| 2. | Який інструмент застосовують для нарізування зовнішньої кріпильної різби трикутного профілю з кроком до 2 мм.? 1.Зенкер 2. Плашку 3. Прогонку трубчасту 4. Свердло | 1 |  |
| 3. | Який рух є основним при фрезеруванні? | 1 |  |
| 4. | Діаметр циліндричної поверхні становить 28,8 мм. Після одноразового проточування він став дорівнювати 23,4 мм. Визначте глибину різання. | 2 |  |
| 5. | Назвіть елементи різця 1 2 3 4 5 6 | 4 |  |
| 6 | До якої групи об’єктів відносять зубчасту передачу? механізм інструмент деталь машина | 1 |  |
| 7. | Яке з’єднання деталей є нерознімним? заклепкове болтове шпонкове штифтове | 1 |  |
| 8. | Яка сила струму у споживачах при їх паралельному з’єднанні? завжди різна може бути однакова або різна завжди однакова 4. залежить від полярності | 1 |  |
| 9. | Вкажіть деталь електромагніту. осердя; рухомий контакт; нагрівальний елемент; нитка розжарення; | 1 |  |
| 10. | Пиломатеріал товщиною до 100 мм і шириною не більшою подвійної товщини - це: Брусок. Дошка. Планка. Однокантовий брус. | 1 |  |
| 11. | Які пили доцільно застосовувати для пиляння фанери? пили для поздовжнього пиляння; пили для поперечного пиляння; пили для мішаного пиляння; Наградки. | 1 |  |
| 12 | Під яким кутом до поверхні оброблюваної заготовки з фанери розміщують полотно пилки? 400...450; 50...100; 150...200; 350...400. | 1 |  |
| 13. | З’єднання виконане на шип має товщину деталі 16 мм. Яка товщина шипа такого з’єднання? На який коефіцієнт потрібно перемножити товщину деталі, щоб отримати ширину шипа? 5,4 мм; на 5 8,0 мм; на 16 9,6 мм; на 20 16 мм; на 0,4 | 2 |  |
| 14. | З якою частотою (об/хв) обертається заготовка діаметром 30 мм, якщо швидкість різання становить 1,256 м/сек | 4 |  |
| 15. | Визначте допуск на виготовлення деталі, якщо на кресленні позначено ( | 4 |  |
| 16. | Розшифруйте марку металу: 12ХН4А | 4 |  |